## Slide 1: Construction du four à pain de BLED

## Slide 2
09/08/14.
Acheminement des briques et mise en place au sol des premières briques pour calibrer le volume de base.

## Slide 3
Acheminement des briques et mise en place au sol des premières briques pour calibrer le volume de base.

## Slide 4
Préparation du mortier.

## Slide 5
Pose des premières briques. La corde bien tendue permet de délimiter le niveau auquel doivent arriver les briques.

## Slide 6
Après la première couche, un isolant permet de bloquer l’humidité ascensionnelle.

## Slide 7
Pendant ce temps, il faut continuer à faire du mortier.

## Slide 8
Résultat après la première journée de travail,

## Slide 9
10/08/14.
Après le 2e jour, le socle qui permettra d’accueillir la dalle de fond du four à pain.

## Slide 10
11/08/14.
Le 3e jour, la dalle peut être coulée. Avant de reprendre les travaux, il faudra attendre quelques jours pour que la dalle sèche.

## Slide 11
14/08/14.
Préparation des briques pour construire la façade du four à pain.

## Slide 12
Mise en place de la structure de la porte du four à pain.

## Slide 13
Construction de la façade du four à pain.

## Slide 14
Construction de la façade du four à pain.

## Slide 15
19/08/14.
Construction du dôme du four à pain.

## Slide 16
Des billes d’argex permettent d’isoler la chape.

## Slide 17
Des billes d’argex permettent d’isoler la chape.

## Slide 18
20/08/14.
On place du sable, qu’il faut lisser, et qui permettra de soutenir le dôme, le temps que le mortier sèche.

## Slide 19
Ensuite, le dôme peut être monté.

## Slide 20
Résultat du dôme terminé.

## Slide 21
21/08/14. Maçonnerie des trois murets autour du dôme.

## Slide 22
23/08/14. La dernière phase consiste à remplir les murs d’enceinte. Les vides sont remplis de boulettes d’un mélange de paille, de chaux, d’argile et d’eau.

## Slide 23
La dernière phase consiste à remplir les murs d’enceinte. Les vides sont remplis de boulettes d’un mélange de paille, de chaux, d’argile et d’eau.

## Slide 24
Lissage du dôme.

## Slide 25
Il faut maintenant enlever tout le sable qui a servi à soutenir le dôme et nettoyer l’intérieur du four à pain. Pour ça, il faut rentrer dans le four.

## Slide 26
Et voilà le résultat !

## Slide 27
25/09/14, Afin de lui construire un toit, des fermes sont fabriquées pour soutenir la toiture. Elles seront placées le weekend suivant.

## Slide 28
27 et 28/09/14.
Mise en place de la charpente.

## Slide 29
Mise en place de la charpente.
Merci au BLED pour leurs photos et bravo pour ce très beau résultat !